ÚZEMNÍ PLÁN

R A K O V Á  U  K O N I C E

A) TEXTOVÁ ČÁST

Pořizovatel : MěÚ Konice

Projektant: ing.arch. Petr Malý

červenec 2009

### ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

OPRÁVNĚNÁ OSOBA POŘIZOVATELE	SPRÁVNÍ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN

JMÉNO A PŘÍJMENÍ				ZASTUPITELSTVO OBCE

RAKOVÁ U KONICE

FUNKCE						DATUM VYDÁNÍ

PODPIS						ČÍSLO JEDNACÍ

RAZÍTKO

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI

A U T O R S K Ý   K O L E K T I V :

Urbanismus				Ing.arch. Petr Malý

Doprava				Ing. Petr Staněk

Elektroenergie a spoje		Ing. Zdeněk Rozsypal

Vodní hospodářství, plyn		Ing. Pavel Šubrt

Zemědělství				Ing.arch. Petr Malý

O B S A H O V Ý	L I S T

# Textová část územního plánu

a.	vymezení zastavěného území

str.5

b.	koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

str.5

c.	urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

str.9

d.	koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

str.10

e.	koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

str.13

f.	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího (hlavní využití) pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plochách)

str.14

g.	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

str.21

h.	vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

str.21

- údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

str.21

j.	vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

str.22

k.	vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

str.22

- vymezení plocha a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu přílohy č.9 vyhl.500/2006 Sb.

str.22

- stanovení pořadí změn v území (etapizace)

str.22

n.	vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

str.22

o.	vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 stavebního zákona

str.22

a.	vymezení zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno k 1.5.2009.

Zastavěné území je vymezeno v grafické části ve všech výkresech mimo výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

b.	koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

Zásady celkové koncepce

Koncepce rozvoje obce směřuje ke stabilizaci sídla a jeho hodnot a jeho občanského a kulturního zázemí. Mimo farmu ZD a soukromých podnikatelských aktivit se předpokládá významnější plocha výroby elektrické energie a smíšené výrobní zóny v blízkosti farmy.

V obci Raková u Konice jsou vymezeny vhodné lokality pro další obytnou zástavbu a podnikání, dále lokalita pro fotovoltaickou elektrárnu – plocha výroby elektrické energie a je navrženo dokompletování inženýrských sítí.  Současně budou respektovány limity vyplývající z existence přírodních  komunikačních, zásobovacích a energetických toků a jim odpovídajích ochranných a bezpečnostních pásem a dále pásem hygienických. Významnou roli při tvorbě životního prostředí a omezení negativních civilizačních dopadů hraje budování územního systému ekologické stability a ochrana hodnot v území. Všechny určující prvky jsou v územním plánu prezentovány a budou postupně raelizovány.

Hlavní cíle řešení

Hlavním cílem řešení územního plánu v obecné poloze je vytvoření podmínek pro možný rozvoj obce a celého správního území, zabezpečení souladu a vzájemných vazeb jednotlivých funkcí v území a přitom omezení negativních vlivů činností v území na přípustnou míru, zajištění předpokladů pro zlepšení kvality životního prostředí.

V obci Raková u Konice to znamená především stabilizaci urbanistické struktury  v rozsahu jednotlivých funkčních ploch,vymezení vhodných lokalit pro obytnou zástavbu a dořešení inženýrských sítí.

Areál farmy bude nadále uvažován pro výrobu a navazující pozemky pro podnikatelské aktivity.

Vrámci k.ú. je nezbytné vymezit plochy pro ÚSES a aktivity v krajině dát do souladu se zájmy ochrany přírody.

Hodnoty obce, jejich ochrana a rozvoj hodnot území

Památkové objekty

Na území obce nejsou evidovány nemovité kulturní památky:

Archeologické lokality

Zastavěné území obce je charakterizováno jako území archeologického zájmu, na které se vztahuje § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Přírodní hodnoty

Klimatické podmínky

Řešené území patří do klimatické oblasti MT - 5 - mírně teplé oblasti s normálním až krátkým létem (mírně chladné, suché až mírně suché), s mírným jarem a mírným podzimem a normálně dlouhou zimou mírně chladnou. Průměrná teplota v dubnu a říjnu je 6-70C, srážkový úhrn ve vegetačním období 350-450mm.

Geomorfologické a geologické podmínky

Z hlediska geomorfologického členění se   katastr obce nachází v Bouzovské vrchovině, dílčím celku Zábřežské vrchoviny. Území katastru obce dosahu kolem 400 m  n.m.

Svrchní geologická stavba: převážná část katastrálního území obce je budována deluviálními, deluviofluviálními sedimenty sutěmi a splachy v kombinaci s brodeckými droby.

Hydrologické podmínky

Katastrální území obce náleží do plošně nejrozsáhlejšího povodí okresu tj. 4-12-01 (Morava od Bečvy po Hanou). Územím protéká vodoteč Pilavka a Šumice.

Všechny přírodní hodnoty budou respektovány a nebude snižována jejich krajinářská a estetická hodnota.

c.	urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Návrh urbanistické koncepce.

Obec Raková u Konice vytvářela svoji sídelní strukturu jednoznačně podél cesty -silnice z Krakovce do Rakůvky. Vzniká tak podlouhlý ulicový útvar ve směru JV-SZ. Za centrum obce lze považovat prostor kolem vodní nádrže mezi mateřskou školou a maloobchodem, na který navazuje i další vybavenost (obecní úřad, hospoda). Za pozemkem mateřské školy  je situována kaple, která zčásti slouží i jako hasičská zbrojnice.

Základní urbanistická kompozice obce návrhem územního plánu zůstává zachována. Pro plošný rozvoj obce v oblasti bydlení jsou navrženy plochy na severním okraji obce při cestě do Krakovce.

Areál ZD na SV území je nadále užíván pro zemědělskou i jinou výrobu. V návaznosti na areál může vzniknout další plocha pro podnikání.

Pro rozvoj v oblasti výroby se navrhuje plocha výroby elektrické energie.

Návrh plošného a prostorového uspořádání území

Plošné uspořádání obce bude respektovat stávající členění na zastavěné území a okolní krajinu.

Stávající zastavěné území je především určené plochami smíšené obytné zástavby doplněné o plochy občanského vybavení, dále o sportovní a rekreační vybavení obce a plochy stávající výrobní zóny dané prostory farmy.

Zastavěné území je navrženo k rozšíření o zastavitelné plochy určené pro plochy smíšené obytné, plochu sportu, technického vybavení, pro plochu smíšenou výrobní a plochu výroby elektrické energie.

Ostatní plochy v katastru obce mimo zastavěné území jsou plochami zemědělskými, lesními a krajinnými. Malá plocha je navržena pro potřeby mysliveckého sdružení jako plocha sportovní.

Rozvojové plochy jsou navrženy jako smíšené obytné s dominující funkcí pro bydlení a navazují na stávající zastavěné území obce a využívají převážně ploch stávajících zahrad či záhumenků.

V návaznosti na zastavěné území je navržena plocha pro technickou vybavenost –čistírnu odpadních vod. U severní hranice k.ú. je navržena malá vodní plocha.

Ve vnějším obrazu obce se doporučuje zachovat princip zeleného ohraničení sídla pozemky zahrad.

Vymezení zastavitelných ploch

SO1,SO2	- lokality smíšeného bydlení podél silnice v pokračování stávající zástavby

SV1 - plocha smíšená výrobní v sousedství stávající farmy.

TV1 - pro dokončení technické infrastruktury je navržena plocha pro čistírnu odpadních vod.

OS1 – plocha sportu pro potřeby mysliveckého sdružení

VE1 – plocha výroby elektrické energie

Systém sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně není vymezen jako samostatná funkční plocha a je součástí ploch veřejných prostranství. Vytváří především zeleň návesního  a uličních prostorů, která bude zajišťovat rámec rázu sídla a v přiměřené míře zvýší úroveň hygieny prostředí.

Zeleň zahrad je součástí ploch smíšené obytné zástavby a není v daném území samostatně specifikována pro její sounáležitost s bydlením.

d.	koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

d1. dopravní infrastruktura

Dopravní páteř obce tvoří průjezdní úsek silnice III/4482 Rakůvka – Raková u Konice - Krakovec, která prochází celým řešeným územím ve směru V-Z a napojuje přilehlé území na nadřazenou silniční síť prostřednictvím dalších úseků silnic. Severně obce se nalézá silnice III/4481a s malým dopravním významem - spojení Rakové u Konice a Bohuslavic.

Řešené silnice jsou v území stabilizovány, budou upravovány v dnešních trasách. Pozornost při rekonstrukcích bude věnována odstranění některých dopravních závad. Při jednotlivých záměrech je nutno zvažovat technickou dostupnost řešení a efektivnost při nízkých intenzitách dopravy. Úpravy tedy budou prováděny především rozšířením vozovek bez větších prostorových nároků. Rozsáhlejší přeložky jsou vyloučeny.

Jedná se o provedení úprav v souladu s nově vydanou ČSN 73 6110 a TP 132, TP 145. Samozřejmostí je, vzhledem k technickému stavu všech průtahů sil. III. tř, předpoklad postupného provádění rekonstrukcí celého uličního prostoru. Pro správnou předprojektovou  přípravu  je nutné zpracování studie úpravy uličního prostoru.

Místní systém je mimo zmíněný průjezdní úsek silnice tvořen dalšími místními komunikacemi rozdílného významu i kvality.

Tyto komunikace budou rovněž především upravovány ve stávajících polohách s nutným rozšířením alespoň na kategorii MO1k9/5/30, MO1k7,5/5/30, případně  MO2k16/7,5/40.

d2. technická infrastruktura

Vodovod

V obci je stávající vodovodní síť, která byla dobudována v prosinci r.1977. Projektovou dokumentaci zpracoval Agroprojekt Olomouc v roce 1975.

Obec je zásobována z vodojemu Rakůvka (osada Háčky) o objemu 100 m3. Vodojem je osazen na kótě 480,00 m.n.m. a je plněn pomocí přivaděče, který je napojen na výtlačný řad Hvozd - Bohuslavice.

Vzhledem k tlakovým poměrům je na začátku obce vybudována redukční tlaková šachta, ve které je zároveň osazen vodoměr pro měření spotřeby vody v obci. Dle provozních potřeb bude dobudována druhá redukční šachtice tak, aby  v nejnižší části obce došlo ke snížení tlaku vody v nejníže umístěných domech. Místo osazení redukční šachtice je zřejmé z výkresové části.

Veškeré řady včetně přívodního jsou provedeny z potrubí PVC DN 100 mm. Profil byl dimenzován na spotřební i požární množství vody – tj. 6,7 l/s. Dle zákona  č.133/1985 Sb.,o požární ochraně a ve znění pozdějších předpisů  budou nové plochy požárně zabezpečeny vodou z obecního vodovodu v souladu s ČSN 73 08075 (požární vodovod,požární nádrže,jiné zdroje). Na vodovodu jsou osazeny požární hydranty, provozní kalníky a vzdušníky. Na základě připomínek budou v obci osazeny cca 4 ks nadzemních požárních hydrantů (jeden u hasičské zbrojnice. Na vodovodní síti pak dále jsou sekční šoupata, která v případě poruchy umožňují uzavřít vždy jen část vodovodu.  Pro připravovanou podnikatelskou výstavbu v lokalitě za farmou ZD bude řad prodloužen cca o 300 m v DN 80 mm.

Kanalizace

dešťová kanalizace.

Pro odvod dešťových vod ze zpevněných ploch v obci slouží zatrubněná část místní vodoteče, která je z betonových trub DN 1000 a DN 1200. Do této jsou zaústěny uliční dešťové vpusti. Zatrubnění potoka bylo provedeno před cca 20 lety.

Od místní farmy ZD vede stávající dešťová kanalizace DN 600 mm, která je vyústěna na volný terén. Pro odvedení dešťových vod z lokality nové zástavby za areálem družstva bude prodloužena dešťová kanalizace od  250 m v DN 400 mm

splašková kanalizace.

V současné době není v obci vybudována. Jednotlivé domy jsou odkanalizovány do vlastních žump, které jsou pravidelně vyváženy.

Splašková kanalizace je navržena pro odvedení splaškových vod na obecní ČOV. Je uvažováno i s napojením obce Rakůvky. Kanalizace je v návrhu řešena tak, aby umožnila pomocí co nejkratších přípojek napojit jednotlivé nemovitosti v úsecích, kde je zástavba situována jednostranně. U oboustranné zástavby nutno počítat se společnými přípojkami pro vytipované nemovitosti.

Pro odkanalizování obce byl navržen páteřní řad DN 300, na který budou napojeny jednotlivé připojovací řady DN 250. Jako materiál projektant navrhuje potrubí ze sklolaminátu, které bude kladeno do tělesa komunikace, jak je stanoveno v ČSN 736005. Předpokládaný způsob uložení je do pažené rýhy. Zásyp rýhy bude proveden hutněný, nesedavým materiálem, případně vytěženou zeminou mimo těleso komunikace. Na kanalizační síti budou osazeny revizní a lomové šachtice z prefabrikátů profilu DN 1000 mm. Šachty budou kryty litinovými poklopy DN 650 mm.

Plynovod.

Napojení obce na zásobování plynem bylo provedeno přivaděčem DN 80, který byl napojen na stávající STL plynovod v obci Rakůvka.

Hlavní řady

Plynovod je středotlaký a jako materiál byl použit LPE DN 50 a 80.	 Potrubí bylo kladeno do lože z písku, obsyp bude rovněž proveden pískem. Nad potrubím byla umístěna výstražná žlutá folie. Pod komunikací byl plynovod veden v chráničkách.

Vzhledem k charakteru zástavby budou všichni odběratelé komplexně používat plyn pro otop, přípravu TUV i vaření.

Pro zásobování navrhovaných ploch SO bude využito stávajících řadů. Pro připravovanou  plochu SV za farmou ZD bude obecní plynovod prodloužen o  cca 200 m.

Elektrorozvody a elektrická zařízení

Obec Raková u Konice je zásobována elektrickou energií z vedení VN 22 kV č.79 vycházejícího z rozvodny Konice. Z této  linky  jsou  napojeny tři distribuční   trafostanice. Stávající napájecí linka svým  průřezen  a  provedením  odpovídá  současným  i  výhledovým nárokům  na  odběr  elektrické  energie. Transformovny jsou vesměs stožárového provedení a na napájecí linku jsou připojeny krátkými odbočkami.

Návrh systému zásobování elektrickou energií

V obci Raková u Konice je  uvažováno s celkovou plynofikací. Proto pro výpočet spotřeby elektrické energie je  počítáno převážně s elektrifikací stupně  "A"  a  "B2".

Při zatížení transformátorů na 85 % je potřebný výkon na straně distribučních transformoven 536 kVA. Z výše uvedeného vyplývá, že v návrhovém období není nutno budovat nové transformační stanice pro bytovou a občanskou výstavbu a potřebný příkon bude plně zajišťován ze stávajícíh zařízení.

Pro rozvojovou plochu SV1 (podnikání bez bližšího určení náplně nebo rozsahu podnikatelských aktivit) je navržena výstavba nové trafostanice TS-N1 a přípojky venkovního vedení VN 22 kV pro tuto trafostanici. Charakter (distribuční nebo velkoodběr) a výkon trafostanice budou určeny až podle požadavků případného investora pro tuto lokalitu.

Spoje a zařízení spojů

Telefonizace

Obec  Raková u Konice je  součástí  ÚTO  Prostějov. Stávající účastníci telefonní sítě jsou připojeni na digitální telefonní ústřednu v Konici. Do roku 2012 Telefónica O2 Czech republic a.s. neuplatňuje žádné plochy pro novou výstavbu. Výstavba a rekonstrukce bude prováděna tak, aby byly zajištěny stoprocentně všechny požadavky na telefonizaci domácností i pro podnikatelské aktivity.

Teplofikace

Navrhuje se komplexní přechod na ekologicky  nejvhodnější paliva jako je zemní plyn, v případě jeho nedostupnosti pak alternativní zdroje jako dřevní hmota, tepelná čerpadla apod.

Úspory energií bude současně dosaženo především zateplením stávajících objektů a výstavbou nových v souladu s ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov - funkční požadavky).

d3. občanské vybavení veřejné infrastruktury

Stávajícící základní občanská vybavenost v obci v zásadě vyhovuje potřebám obce. Návrhy na rozšíření nejsou.

d4. občanské vybavení – sport a tělovýchova

Pro rozšíření aktivit v tomto oboru je navržena plocha pro mysliveckou střelnici.

e.	koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

Návrh uspořádání krajiny

Funkční plochy krajinného prostředí v k.ú. Raková u Konice jsou vymezeny v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb.takto:

Plochy zemědělské

Zemědělsky využívaná krajinná plocha, plochy zemědělské zahrnující zemědělské pozemky podle druhů, částečně včetně polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras a terénních úprav. Plochy ZPF dle zemědělských kultur (orná, pastvina, louka, samostatné zahrady, které nejsou součástí obytných ploch), pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Plochy lesní

Plochy pozemků určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Plochy smíšené nezastavěného území

Plochy zahrnující pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Pozemky přiroených a přírodě blízkých ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Plochy přírodní

Výjimečně pozemky biocenter a související dopravní a technické infrastruktury.

Podmínky pro změnu využití jsou stanoveny v souvislosti s návrhovými plochami a jsou vyhodnoceny v rámci návrhu záboru ZPF a PUPFL .

Změny v krajině nebudou znamenat v řešeném území snižování koeficientu ekologické stability. Realizací interakčních prvků budou omezovány negativní dopady velkozemědělské produkce.

Územní systém ekologické stability

ÚSES v řešeném území je zastoupen na lokální úrovni. Funkční nebo částečně funkční prvky jsou vymezeny na místech kde není nebo nejsou podmínky pro zemědělskou velkovýrobu a kde se alespoň zčásti nachází krajinný porost s původní skladbou dřevin.

V územním plánu jsou specifikovány všechny prvky kostry ÚSES, především biocentra a biokoridory. Interakční prvky člení monofukční produkční krajinu ve prospěch zvýšení kostry ekologické stability a mohou být základem protierozních úprav v území.

Zpřesnění ÚSES bude provedeno po komplexních pozemkových úpravách.

Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je dána systémem polních a lesních cest, které procházejí katastrem. Lze je využít i pro pěší či cyklistické spojení mezi obcemi.

Protierozní opatření

Protierozní opatření jsou řešena návrhem interakčních prvků ke zmírnění především větrné a zčásti i vodní eroze.

Opatření proti povodním

Povodňové situace v území nevznikají. Pouze při přívalových deštích jsou výrazné splachy s polí díky neexistujícím protierozním opatřením. Protipovodňová opatření nejsou řešena.

Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

rozčlenění a omezení ploch intenzivní zemědělské rostlinné výroby

dobudování kostry ÚSES

Vymezení ploch pro dobývání nerostů

V řešeném území tyto plochy vymezeny nejsou.

f.	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího (hlavní využití) pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plochách). Základní podmínky využití funkčních ploch stanoví vyhláška 501/2006Sb.

Konkrétní podmínky pro využití ploch vzhledem k příslušné funkci jsou uvedeny v následujících tabulkách. Zařazení do funkčních ploch a charakteristika jejich náplně vychází z členění dle vyhlášky č.501/2006 Sb.

V následující úvodní  tabulce jsou zapracovány obecně přípustné činnosti, platící pro všechny specifické samostatně vymezené plochy.

Nepřípustná je v rámci veškerých funkčních ploch výstavba objektů vyšších jak 30 m a dále jsou nepřípustné ostatní stavby a způsoby využití ploch neuvedené v rámci přípustného či výjimečně přípustného využití.

PODMÍNKY  PRO  VYUŽITÍ  PLOCH

| OBECNĚ PŘÍPUSTNÉ ČINNOSTI doplňkové funkce k hlavnímu využití ploch |
| --- |
| Přípustné využití | Související přístupové a příjezdové komunikace, související odstavné a provozní plochy (místní a účelové komunikace, parkoviště, chodníky, apod), které není účelné vymezovat samostatně Související liniové stavby technického vybavení (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody, telekomunikační kabely apod.) Zeleň veřejná, ochranná Malé vodní plochy Zařízení technického vybavení pro přímou obsluhu plochy, pokud její vlivy jsou slučitelné se základní funkcí, které není účelné vymezovat samostatně Zařízení hygienického vybavení ve vazbě na potřebu a účel funkční plochy Drobný mobiliář, sochy, pomníky apod. |

| SO PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. |
| --- |
| Přípustné využití | Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. |
| Podmínečně přípustné využití | hromadné garáže |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby u navrhovaných RD - 2 nadz. podlaží + podkroví u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům koeficient zast. plochy u návrhových lokalit – dle grafické části |

| O PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Jsou vymezovány v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich |
| --- |
| OV VEŘEJNÁ VYBAVENOST je nezbytná pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel. Její existence je v zájmu státní správy a samosprávy. |
| Přípustné využití | služební a pohotovostní byty související komerční občanská vybavenost |
| Podmínečně přípustné využití | menší hřiště, odpočinkové plochy nevýrobní příp. nerušící výrobní služby |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům. |
| OK KOMERČNÍ VYBAVENOST ostatní vybavenost, nezařazená do veřejné vybavenosti, bez rušivých vlivů na okolí |
| Přípustné využití | nevýrobní služby |
| Podmínečně přípustné využití | výrobní služby bez rušivých vlivů |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům |
| OS TĚLOVÝCHOVA A SPORT plochy pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu |
| Přípustné využití | sportovní haly služební a pohotovostní byty související vybavenost, např. doprovodné služby |
| Podmínečně přípustné využití | hromadné ubytování |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby - 1 nadz. podlaží , tvar střechy bez omezení u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům |

| R REKREACE Plochy rekreace zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišti, přírodních koupališť rekreačních luk a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. |
| --- |
| Přípustné využití | Rodinná rekreace Stavby a zařízení slučitelné s rekreací (např.tábořiště, přírodní koupaliště, související infrastruktura) |
| Podmínečně přípustné využití | kůlny objekty pro chov domácího zvířectva jako doplňkové stavby hromadná rekreace formou penzionů úměrného měřítka |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží upřednostňovat charakter staveb dle architektury tradiční zástavby upřednostňovat zástavbu ve stopě půvdoního objektu |

| VP VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. |
| --- |
| Přípustné využití | komunikace, parkoviště, chodníky, náměstí apod. sídelní zeleň včetně parků, uliční zeleně, předzahrádek občanská vybavenost slučitelná s veřejným prostranstvím |
| Podmínečně přípustné využití | menší hřiště, odpočinkové plochy apod. |
| Prostorové uspořádání |  |

| D PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací. |
| --- |
| SILNIČNÍ DOPRAVA Plochy silniční dopravy zahrnují silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně též místních komunikací III. třídy, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot. |
| Přípustné využití | chodníky, cyklostezky |
| Podmínečně přípustné využití | sítě technické infrastruktury účelové stavby |
| Prostorové uspořádání |  |

| T PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení - vodojemů, čistíren odpadních vod, staveb a elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury Tv – plochy pro vodní hospodářství |
| --- |
| Přípustné využití | související stavby, zařízení související technická a dopravní infrastruktura hygienické a sociální vybavení ochranná a doprovodná zeleň |
| Podmínečně přípustné využití | související vybavenost, jako administrativa, údržba |
| Prostorové uspořádání | Stavby nebudou přesahovat výšku 30m. |

| SV PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ Plochy, kdy není účelné zařazovat je do jiných ploch, plochy pro výrobu, skladování, dopravní a technickou infrastrukturu, apod. |
| --- |
| Přípustné využití | související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě apod.) zařízení technické infrastruktury, technických objektů sběrné dvory, recyklační plochy odpadů apod. parkování, odstavná stání veřejná zeleň hromadné garáže čerpací stanice pohonných hmot |
| Podmínečně přípustné využití | pohotovostní bydlení v rámci objektů hlavní funkce, související bydlení výjimečně při odůvodnění bydlení |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží |

| V PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování - těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii, skladové areály, pozemky zemědělských staveb a pozemky související veřejné infrastruktury. Plochy výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné. Jedná se o plochy, které z důvodů negativních vlivů za hranici pozemků nelze začlenit do jiných ploch. Plochy výroby, skladů, specifických svým charakterem, vlivem výroby, nebo měřítkem objektů. Jsou vymezovány v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich přístupné. |
| --- |
| VZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY |
| Přípustné využití | výrobní služby, opravárenské a servisní provozy, související služby apod související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě apod.) zařízení technické infrastruktury, technických objektů sběrné dvory, recyklační plochy odpadů apod. parkování, odstavná stání veřejná zeleň |
| Podmínečně přípustné využití | garáže čerpací stanice pohonných hmot související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě apod.) |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby – nové objekty nepřevýší současný nejvyšší objekt v areálu |
| VE PLOCHY VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE |
| Přípustné využití | Výroba elektrické energie prostřednictvím fotovoltaické elektrárny Související technická a dopravní infrastruktura |
|  | Ostatní využití ani způsob výroby elektrické energie nejsou přípustné mimo současné využití jako ZPF |

| ZO,ZT,ZZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury |
| --- |
| Přípustné využití | změny kultur z orné na trvalé travní porosty |
| Podmínečně přípustné využití | účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy zalesnění svažitých pozemků, pozemků nízkých bonit a ohrožených vodní erozí a sesuvy, zanáletovaných pozemků změny druhu pozemků na zahrady drobné vodní plochy pomníky, sochy, odpočinkové plochy |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

| L PLOCHY LESNÍ Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Hospodaření v lesích se řídí LHP. |
| --- |
| Přípustné využití | účelové komunikace, pěší cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura myslivecká účelová zařízení |
| Podmínečně přípustné využití | drobné sakrální stavby, odpočivadla, vyhlídky, naučné stezky apod. |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

| P PLOCHY PŘÍRODNÍ Plochy vymezené za účelem ochrany krajiny. Součástí jsou pozemky biocenter – bez rozližení druhů pozemků |
| --- |
| Přípustné využití | dřevinné porosty, solitery, travní porosty, květnaté louky, skály, mokřady, vodní plochy apod rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy |
| Podmínečně přípustné využití | související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura účelové komunikace, pěší cesty, cyklistické stezky po posouzení orgánu ochrany přírody drobné sakrální stavby, odpočivadla, vyhlídky, naučné stezky apod. po posouzení orgánu ochrany přírody rekreační využití po posouzení orgánem ochrany přírody |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

| S PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití, dále i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. |
| --- |
| Přípustné využití | související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy vyhlídky, rozhledny,drobné sakrální stavby, naučné stezky apod rekreační využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území oplocení pozemků pro pastvu dobytka zalesňování a zatravňování pozemků |
| Podmínečně přípustné využití | odpočinkové plochy, rekreační louky, lyžařské areály, běžecké tratě, otevřené jezdecké areály, golf přírodní hřiště |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

| W PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ Plochy jsou vymezeny za účelem nakládání s vodami, ochranu před vodami, regulace vodního režimu. Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. |
| --- |
| WP VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY Plochy na ochranu před povodněmi, protipovodňové hráze |
| Přípustné využití | stavby a úpravy pro zajištění protipovodňové ochrany související technické vybavení, objekty |
| Podmínečně přípustné využití | provozní stavby doprovodná zeleň |
| Prostorové uspořádání |  |
| WT VODNÍ PLOCHY A TOKY Plochy vodních toků a vodních nádrží. Zahrnují koryta vodních toků, hráze vodních ploch včetně doprovodné zeleně. |
| Přípustné využití | stavby a úpravy směřující k revitalizaci vodních toků a ploch a pro zajištění protipovodňové ochrany |
| Podmínečně přípustné využití | související technické vybavení, související objekty provozní stavby |
| Prostorové uspořádání |  |

g.	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

veřejně prospěšné stavby

1	- koridor VVTL plynovodu

2	- vrchní vedení VN 22kV

3	- trafostanice

4	- STL plynovod

5	- vodovod

6	- dešťová kanalizace

7	- čistírna odpadních vod

8-17	- splašková kanalizace

veřejně prospěšná opatření

- budování kostry ÚSES

- interakční prvky

stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu

nejsou navrhovány

Katastrální území Raková u Konice se nachází ve vojenském letovém koridoru pro létání v malých a přízemních výškách. Z tohoto důvodu je nutné, aby všechny výškové stavby v tomto území včetně výsadby vzrostlé zeleně byly předem konzultovány  s VUSS Brno.

plochy pro asanaci

nejsou navrhovány

h.	vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

nejsou vymezeny

i.	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

počet listů textu - 11, počet výkresů - 3

j.	vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

nejsou vymezeny

k.	vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

nejsou vymezeny

l.	vymezení plocha a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu přílohy č.9 vyhl.500/2006 Sb.

nejsou vymezeny

m.	stanovení pořadí změn v území (etapizace)

není stanoveno

n.	vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

nejsou vymezeny

o.	vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 stavebního zákona

nejsou vymezeny